16AI

16AI 00

16AI 01

16AI 01A

16AI 01B

DOPPELWAND FERTIGTEILE

Vorbemerkungen

Die Vorbemerkungen der LG 16, LB-H Hochbau

in neuester Version gelten analog.

STB Fertigteilwände (d=20, 25, 30, 36, 40 cm)

Liefern und Versetzen von ABE- Doppelwand-

Elementen, bestehend aus 2 Stahlbetonplatten,

je ca. 6,0 cm dick, mind. C25/30 XC2

mit glatten, ebenflächigen Sichtflächen,

durch die ABE- Gitterträger auf die

erforderliche Wandstärke distanziert.

Regelbreite der Elemente 2,40 m.

Elementhöhe entsprechend der Raumhöhe bzw.

inkl. der Höhe der Deckenabschalung.

Sämtliche Bewehrungsteile werden in der

entsprechenden Stahlposition abgerechnet.

Vergußbeton C25/30 XC2, Größtkorn 16 mm.

z.B. ABE- Doppelwände oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ..............................

Doppelwandelemente 20 cm

Gesamtwandstärke 20 cm.

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| m² | E.P. | :.............................. | ............................... |

Doppelwandelemente 25 cm

Gesamtwandstärke 25 cm.

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| m² | E.P. | :.............................. | ............................... |

16AI 01C

16AI 01D

16AI 01E

16AI 02

16AI 02A

Doppelwandelemente 30 cm

Gesamtwandstärke 30 cm.

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| m² | E.P. | ............................... | ............................... |

Doppelwandelemente 36 cm

Gesamtwandstärke 36 cm.

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| m² | E.P. | ............................... | ............................... |

Doppelwandelemente 40 cm

Gesamtwandstärke 40 cm.

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| m² | E.P. | ............................... | ............................... |

Aufzahlung Wandelemente

Aufzahlung für Qualitätserhöhungen.

AZ Beton Expositionsklasse ___

Aufzahlung auf Grundposition für

Ausführung in Expositionsklasse ___.

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| m² | E.P. | ............................... | ............................... |

16AI 02B

16AI 03

16AI 04

AZ Beton C 35/45 XC2

Aufzahlung auf Grundposition für

Ausführung mit Beton B 40.

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| m² | E.P. | :.............................. | ............................... |

Fugen verschließen innen

Verschließen der Stoßfugen an der

Rauminnenseite z.B. mittels Ardumur 828

oder Gleichwertiges.

Die Fugen sind mit Haft- und Grunddispersion

vorzustreichen. Ein Gewebeband ist vollflächig

mit einzuarbeiten

Angebotenes Erzeugnis: ..............................

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| lfm | E.P. | :.............................. | ............................... |

Fugen verschließen außen

Verschließen der Stoßfugen an der

Wandaußenseite z.B. mittels Arduplast F3

oder Fassit 11 oder Gleichwertiges.

Die Fugen sind mit Haft- und Grundispersion

vorzustreichen. Ein Gewebeband ist vollflächig

mit einzuarbeiten

Angebotenes Erzeugnis: ..............................

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| lfm | E.P. | :.............................. | ............................... |

16AI 05

16AI 06

16AI 06A

Abdichtung drückendes Wasser

Zusätzliches Abdichten der Achse Boden- Wand

bzw. der Stoßfugen gegen drückendes Wasser.

Liefern und einbauen eines Folienstreifens,

welcher an seinen Flanken mit einem 2- Komp.

Kunstharzkleber kraftschlüssig verklebt wird.

Angebotenes Erzeugnis: ..............................

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| lfm | E.P. | :.............................. | ............................... |

Bewehrung

Vorbemerkungen:

Die angebotenen Bewehrungsstähle entsprechen

den Bestimmungen der ÖNORM. Der

Nachweis über die gemäß ÖNORM erforderlichen,

laufenden Güteüberwachungen werden

erbracht. Die Abrechnung erfolgt nach

Stahlauszugslisten.

Die Abrechnung sämtlichen Baustahles

erfolgt nach den Massenauszügen des

Fertigteilherstellers, zuzüglich

ergänzenden Bewehrungen nach Angabe des

Statikers, bzw. gebogene Baustahlmatten

bei den Elementstößen und Zusatzbewehrung

bei Eckausbildungen.

Rippenstahl und Gitterträger

Rippenstahl BST 550 bis 14 mm Durchmesser

und Gitterträger liefern und verlegen.

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| kg | E.P. | :.............................. | ............................... |

16AI 06B

16AI 06C

Mattenbewehrung M 550

Liefern und Verlegen von Baustahlmatten

M 550 für Bauteile aller Art.

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| kg | E.P. | :.............................. | ............................... |

Lieferung Zusatzbewehrung

Liefern von gebogenen Matten bzw.

gebogenen Stabstahl für Fugenüberbrückung-

Eck- oder Stoßbewehrung

Die Einbringung dieser Bewehrung erfolgt nach

dem Versetzen der Elemente bauseits

|  | Lohn | :.............................. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sonstiges | :.............................. |  |
| kg | E.P. | :.............................. | ............................... |

| Gesamtpreis: |  | ............................... |
| --- | --- | --- |

| Mehrwertsteuer | +20% | ............................... |
| --- | --- | --- |

| ANGEBOT SUMME INKL. MWST | ............................... |
| --- | --- |

| Datum | Firmenmässige Fertigung |
| --- | --- |

Ort